## Slide 1
АО «НТЦ ЕЭС»
Санкт-Петербург, 2017
Метод автоматизированного расчёта ударного тока в ПВК «АРУ РЗА»
для проверки электроэнергетического оборудования

## Slide 2
Модуль расчёта ударных токов и теплового импульса
Модуль предназначен для проверки электроэнергетического оборудования на электродинамическую и термическую стойкость току КЗ путём автоматизированного расчёта токов КЗ, ударных коэффициентов, ударных токов, токов термического воздействия, тепловых импульсов при КЗ в расчётной точке.
arurza.ru

## Slide 3
Предпосылки для разработки
при изменении электрических параметров сети необходима проверка возможности функционирования существующего и вновь устанавливаемого оборудования на электродинамическую и термическую стойкость току КЗ;
использование приближенных методик приводит к погрешности в значениях получаемых расчётных величин, и их отличию от величин, возникающих при реальных происшествиях;
точный расчёт значения ударного тока КЗ является важной задачей при выборе электрооборудования с экономической точки зрения, а также с точки зрения электробезопасности.
arurza.ru

## Slide 4
Автоматизированный расчёт ударного тока
– ударный ток, протекающий по ветви n-m;
– ударный ток i-го генератора, протекающий через ветвь n-m.
Принцип наложения
– ударный коэффициент
– начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ.
– постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ.
arurza.ru

## Slide 5
Расчёт ударных токов индивидуально для каждого генератора, представленного в сети с учётом его конкретных параметров.
Вывод промежуточных расчётных величин:
- постоянных времени затухания
- ударный коэффициент
Учёт растекания ударного тока при наличии параллельных связей от генератора к месту повреждения.
Возможность индивидуального расчёта ударного тока для любой ветви, представленной на схеме при заданном повреждении (проверка оборудования на смежных объектах сети).
Описание метода расчёта
arurza.ru

## Slide 6
Возможности модуля
модуль позволяет определить подпитку тока КЗ, ударного тока КЗ, термическое действие тока КЗ от любого генератора в модели сети, просмотреть искомые величины по интересующим присоединениям;
для ветвей вывод величин при КЗ в указанном узле и при КЗ за выключателем;
учёт растекания ударного тока при наличии параллельных связей от генератора к месту повреждения;
учёт изменения сопротивления генераторов при расчёте теплового импульса с постоянной времени затухания генератора.
arurza.ru

## Slide 7
Интерфейс модуля
arurza.ru

## Slide 8
Расчёт периодической составляющей тока короткого замыкания для i-го генератора.
Расчёт ударного тока i-го генератора и его растекания по схеме электрической сети.
Расчёт полного сопротивления контура короткого замыкания для i-го генератора.
Определение ударного коэффициентов для i-го генератор.
Расчёт суммарного ударного тока, протекающего по ветви nm.
Последовательность расчёта ударного тока
arurza.ru

## Slide 9
Вывод результатов расчёта
arurza.ru
Величина тока КЗ
Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ
Ударный коэффициент
Ударный ток КЗ
Интеграл Джоуля
Термически эквивалентый ток
Величина тока при КЗ выключателем
Расчётная величина тока КЗ

## Slide 10
Достигнутые результаты:
повышение точности расчёта ударных токов;
возможность проверки оборудования на смежных объектах сети при заданном повреждении;
снижение трудозатрат на проведение расчётов.
Перспективы развития:
интеграция с базой паспортных параметров электротехнического оборудования;
взаимодействие с ПО по расчету электрических режимов;
вывод результатов расчётов в виде технической документации, включающей рекомендуемые проектные решения.
Заключение
10
arurza.ru

## Slide 11
Благодарим
за внимание!
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2
БЦ «Евразия», офис 702
Тел.: +7 (383) 328-12-54
Факс: +7 (383) 328-12-51
ntcees@nsk.so-ups.ru
www.arurza.ru
arurza.ru